## Slide 1: Sanierung ehem. chemische Reinigung Reintex in Bitterfeld
Sanierung eines LHKW- und BTEX-Schadens mittels Großlochbohrverfahren
Betrieb einer Bodenentwässerung für die anschließende Entsorgung
Anstehendes Grundwasser bei 2,5 m u. GOK; Bohrtiefe bis 9 m u. GOK
Setzen einer Bohrpfahlwand (geschlossener Kreis = 39 Stück) und 87 Austauschbohrungen
mit DN 1200; Auszutauschendes Bodenvolumen = 1.200 m³
Betrieb einer GWRA zur Abstromsicherung und anschließender Nachlaufphase (über 19 Wochen ca. 7.500 m³ Grundwasser reinigen); Aufbrechen und Beräumen einer Betonfläche
Freilegung und Umverlegung von Leitungen (TW, Strom, Abwasser)
Herrichten, Einrichten einer externen Fläche zur Entwässerung von gesättigtem und kontaminiertem Bohrgut
Errichten einer GWRA und einer Luftreinigungsanlage
Überwachung der Emissionen durch mehrere Luftmessstationen (FÜ Luft) und Eigenüberwachung mittels PID; Ausbohren einer GWMS (12,5 m u. GOK)
Setzen einer Bohrpfahlwand (39 Stück á 9 m Tiefe) unter Wasserauflast
Durchführung von Austauschbohrungen (87 Stück á 9 m Tiefe) unter Wasserauflast (Grundwasser ab 2,5 m u. GOK)
Rückverfüllung mit Ton (9 m – 8 m unter GOK), Kiessand 2/32 (8 m – 1 m u. GOK) und
Schotter 0/45 (1m – 0 m u. GOK)
Setzen von zwei neuen GWMS (13 m und 9 m u. GOK); Herstellen einer Betonfläche (300 m²)
Entsorgung:
Bauschutt max. Z2 = 110 t; Boden und Steine (AVV 17 05 04) max. Z2, DK 0 = 500 t; Boden und Steine (AVV 17 05 03*) > Z2, DK I = 200 t; Boden und Steine (AVV 17 05 03*) > Z2, DK II = 1.500 t
Durchführung der Entsorgungslogistik und des elektronischen Begleitscheinverfahrens
Durchführung der Austauscharbeiten unter erhöhtem Arbeitsschutz
Fakten
  Stadt:
    Bitterfeld
  AuftraGgeber:
    Landesanstalt für Altlastenfreistellung des Landes Sachsen-Anhalt, Magdeburg
  Auftragnehmer:
    STRABAG Umwelttechnik GmbH
  INGENIEURBÜRO/PLANER:
    Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Leipzig
  Auftragssumme:
    EUR 0,6 Mio.
  Bauzeit:
    5/2018 ─ 8/2018
STRABAG Umwelttechnik GmbH
Altlastensanierung